ООО НПО «ГЕОПРОМ»

ПЕРЕХОДНИК ВРАЩАЮЩИЙСЯ СКВАЖИНННЫЙ

ПВС-1А-60

Паспорт

2016 г.

ПС лист 2

### 1 Основные сведения об изделии

1.1 Наименование – переходник вращающийся скважинный ПВС-1А-60 (в дальнейшем – переходник).

1.2 Обозначение – ПВС-1А-60.

1.3 Переходник предназначен для предотвращения вращения скважинного прибора, содержащего выдвижные зонды, вызванного вращением  грузонесущего геофизического кабеля во время выполнения каротажа.

1.4 Область применения – исследование нефтяных и газовых скважин.

1.5 Рабочие условия применения:

1) температура окружающей среды 150 (С;

2) максимальное гидростатическое давление 100 МПа.

  - Переходник должен эксплуатироваться в комплекте со следующими изделиями:

1)скважинным прибором, содержащим выдвижные зонды, прижимаемые к стенкам скважины (ПФ-73-М, К3А-723, ПФТ-90-60 и т.п.);

2)  трехжильным бронированным геофизическим грузонесущим кабелем марки КГ3-60-150  по ГОСТ 31944-2012, оснащенным кабельным наконечником НКБ по ГОСТ 14213.

1.7 Дата выпуска «____»______________20___ г.

1.8 Предприятие- изготовитель ООО НПО «ГЕОПРОМ»,

РФ, РБ, г. Уфа, ул.Кандринская, 4.

1.9 Заводской номер _________________________

ПС лист 3

- Основные технические данные

2.1 Максимально допускаемое напряжение между контактами переходника, а также между каждым контактом и корпусом 380 В.

2.2 Максимально допустимый ток через контакты переходника 3А.

2.3 Сопротивление изоляции между контактами переходника, а также между каждым контактом и корпусом не менее 100 МОм.

2.4 Сопротивление соединительных цепей между верхними и нижними контактами переходника не более 0,2 Ом.

2.5 Максимальная осевая нагрузка 30 кН (3000 кгс).

2.6 Момент сопротивления вращению не более 1, 5 Н·м (0,15 кгс·м).

2.7 Габаритные размеры переходника:

- длина не более 500 мм;

- диаметр не более 60 мм.

2.8 Масса переходника не более 6,8 кг.

ПС лист 4

3 Комплектность

Комплект поставки соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Изделие Переходник вращающийся скважинный ПВС-1А-60 | 1 |  |
| Комплекты Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей | 1 компл. | Согласно ведомости ЗИП |
| Упаковка Ящик | 1 |  |
| Документация Паспорт Упаковочный лист | 1 1 |  |

ПС лист 5

4 Свидетельство о приемке

Переходник вращающийся скважинный ПВС-1А-60  заводской (___________ соответствует техническим условиям  и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска  «_____»_______________20___ г.

Начальник ОТК

М П               ________________                          ____________________

личная подпись                              расшифровка подписи

ПС лист 6

5 Свидетельство об упаковывании

Переходник вращающийся скважинный ПВС-1А-60 заводской (___________ , упакован согласно требованиям предусмотренным технической документацией.

Дата упаковки «____»___________20____ г.

Упаковку произвёл                                                                 (подпись)

М П

ПС лист 7

## 6 Отметки о проверке технических характеристик

## 6.1 Проверка технических характеристик переходникаа при выпуске и ремонте на предприятии-изготовителе проводится метрологической службой предприятия-изготовителя.

## 6.2 Проверка технических характеристик переходника перед работой в скважине и после ремонта силами заказчика может проводиться ведомственной метрологической службой заказчика.

## 6.3 Отметка о проведении проверки технических характеристик заносится в таб. 6.1.

6.4 Проверка технических характеристик проводится не реже одного раза в год.

## Таблица 6.1

| Дата | Результат | Должность и подпись лица, проведшего проверку | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

ПС лист 8

#### 7 Гарантийные обязательства

#### 7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие переходника требованиям технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

#### 7.2 Гарантийный срок хранения установлен 6 месяцев с момента изготовления, а гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

#### 7.3 Предприятие-изготовитель в период гарантийного срока обязуется безвозмездно ремонтировать вышедшие из строя узлы и сборочные единицы при условии выполнения правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

ПС лист 9

#### 8 Сведения о рекламациях

#### 8.1 В случае повреждения тары при транспортировании, наличия на ней следов ударов (вмятин, выбоин и т. д.), а также при отсутствии пломб, потребителем составляется акт в установленном порядке. При этом претензии предъявляются организации, производившей транспортировку.

#### 8.2 В период гарантийного срока при обнаружении дефектов в переходнике потребитель направляет предприятию-изготовителю телеграмму (письмо), где указывается причина обращения (вид дефекта, наименование или обозначение детали, вышедшей из строя и т.д.). Устранение дефекта в период гарантийного срока производит предприятие-изготовитель.

#### 8.3 Если в период гарантийного срока переходник вышел из строя вследствие неправильного хранения, эксплуатации или других причин по вине потребителя, то устранение неисправностей производится за счет потребителя с оформлением двухстороннего акта.

#### Потребитель несет ответственность:

#### - за нарушение условий хранения и эксплуатации переходника;

#### -  за необоснованность предъявленных рекламаций.

#### 8.4 Предприятие-изготовитель постоянно работает над совершенствованием переходника, поэтому возможны некоторые отличия изделия от эксплуатационной документации.

#### 8.5 Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и меры, принятые по рекламациям, должны быть зарегистрированы в данном разделе паспорта в таблице 8.1.

## Таблица 8.1

| Содержание рекламации | Меры, принятые по рекламации | Подпись лица, ответственного за ремонт |
| --- | --- | --- |